Руководитель подразделения разработчика________________________

(подпись )

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер                                           ________________________

(подпись)

Инженер по ОТ                                               ________________________

(подпись)

____________________

(предприятие)

И Н С Т Р У К Ц И Я ____

по охране труда при производстве работ на высоте

г. Москва 200__г.

____________________

(предприятие)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия

_________________

«___»__________200_г.

И Н С Т Р У К Ц И Я ____

по охране труда при производстве работ на высоте

I. Общие требования безопасности

1. К монтажным  и  другим работам на высоте допускаются лица  не моложе 18 лет , прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работе на высоте,  имеющие стаж работы не менее одного года  и  тарифный разряд не ниже 3-го. При последующей работе медицинские осмотры - ежегодно.

2. Рабочие, впервые допускаемые к работам на высоте должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом по организации.

3. Рабочим всех специальностей, назначенным для выполнения работ на высоте без подмостей  и ограждений, должны выдаваться предохранительные пояса и обувь с нескользящей подошвой.  Предохранительные  пояса должны соответствовать ГОСТ 12.4.089-86 и в процессе эксплуатации должны испытываться через 6 месяцев.

4. При работах на высоте,  относящихся к разряду особо опасных и сложных, в обязательном порядке ответственному исполнителю работ выдается наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью,  подписанный главным инженером организации.

5. При работе  с электрооборудованием строительных машин и механизмов,  электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. К выполнению указанных работ допускаются только лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности. Электроинструмент должен быть исправный. Пользоваться неисправным инструментом  запрещается.

Провода электрических машин не должны иметь изломов  и пересекаться с другими проводами , находящимися под напряжением.

Чистку, смазку и ремонт машин производят только после их остановки и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения.

6. Рабочий обязан знать,  что вследствие невыполнения требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда,  Правилах внутреннего трудового распорядка при работе может возникнуть опасность поражения электрическим током, травмирования, падения с высоты.

7. Рабочий, допустивший нарушение инструкций, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности,  а если нарушения связаны с причинением материального ущерба предприятию,  рабочий несет материальную или уголовную ответственность.

II . Требования безопасности перед началом работы

8.Перед началом работ на высоте руководитель работ  обязан:

- ознакомить работающих  с характером работы, с состоянием рабочего места и подходов к нему;

- обеспечить всех рабочих положенной спецодеждой,  исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты;

- получить наряд-допуск на работы с повышенной опасностью и провести инструктаж со всеми рабочими по безопасным приемам работы;

III. Требования безопасности во время работы.

9. Для переноски и хранения инструментов, крепежных и других мелких деталей рабочие должны иметь индивидуальные ящики или сумки.

10. Подача труб, деталей и инструмента на высоту,  а  также спуск их, должны производиться при помощи прочной веревки с оттяжкой.  Конец оттяжки должен находиться в руках  у  стоящего внизу рабочего, который удерживает поднимаемый или спускаемый груз от раскачивания.

11. При работе  на  высоте  с  люлек рабочие должны привязываться предохранительными поясами  к прочным узлам металлоконструкций по указанию мастера , прораба , или к местам , указанным в ППР .

12. При выполнении работ на кровле рабочий обязан:

а) складировать инструменты и тару только после принятия мер, предотвращающих их произвольное падение (скольжение) по скату или сдувание ветром;

б) убирать  с  крыши или надежно закреплять при перерывах  и  по окончании работы все остатки материалов,  приспособления,  инструмент, тару;

в) применять  испытанный  предохранительный  пояс,  привязываясь страховочным канатом к надежной части здания или сооружения;

д) спускаться вниз при работе на высоте только по стремянкам или капитальным лестницам.  Запрещается  пользоваться приставными лестницами или грузовыми подъемниками для спуска вниз;

13. При пользовании подвесными лестницами необходимо  следить  за надежностью их подвески и исправностью. Подвесные лестницы должны быть надежно и неподвижно закреплены в обоих концах,  на подвесной лестнице одновременно может находиться не более двух человек.

14. При производстве газосварочных  и  электросварочных работ  на высоте с помощью лесов необходимо заранее  предусмотреть противопожарные мероприятия и обеспечить место производства сварочных работ средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода).

15. Все места, где проводятся работы на высоте,  а также проходы, проезды, лестницы должны быть хорошо освещены.

16. Верхолаз обязан работать  в  выданной ему спецодежде.  Костюм верхолаза должен быть тщательно заправлен,  не  иметь  свисающих пол и концов. Верхолаз обязан пользоваться монтажным ключом с удлиненной рукояткой, губки ключа не должны быть сбиты. Кувалда должна иметь исправный, не сбитый боек и прочно посажена на рукоятку  из твердых древесных пород .

17. В целях обеспечения безопасности  запрещается:

а) пользоваться неиспытанными предохранительными поясами. В случае, если предохранительный пояс через некоторое время после его испытания получил повреждения по основному сечению  (частичный порез, прокол, прожог,  или в карабине  насечки, вмятины, трещины)  его следует сдать в кладовую и взамен получить исправный, испытанный пояс;

б) сбрасывать детали и инструмент  с  высоты, производить какие-либо изменения  в конструкции  при работе на высоте путем удаления отдельных деталей, вырезки углов, полок, растяжек, уголков;

в) самовольно разбирать подмости  и ограждения, перелезать через ограждения, садиться и облокачиваться на них,  упираться  в ограждения при выполнении работы;

г) производить работы  при ветре силой более 6 баллов,  тумане и при гололедице.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

18 . При замеченных  неисправностях  применяемого  инструмента  и оборудования  или  создания аварийной обстановки  при выполнении работ рабочий  обязан:

а) прекратить работу;

б) предупредить окружающих об опасности;

в) сообщить немедленно мастеру участка  о происшедшем, способствовать устранению аварийной обстановки;

г) при возникновении пожара необходимо:

-  сообщить в пожарную охрану и дать сигнал тревоги  для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины;

-  принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей ;

-  одновременно с действиями, указанными в подпунктах «а», «б» приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами  пожаротушения ;

д) при попадании  в  зону шагового напряжения, выходить  из  нее следует небольшими шагами в сторону, противоположную месту предполагаемого замыкания на землю, в частности, лежащего на земле провода. Наименьшая безопасная величина напряжения будет на расстоянии более 20 м., т. е. за пределами, ограничивающими поле растекания тока в грунте;

е) при поражении человека электрический  током необходимо быстро отключить электроустановку или провода,  которых касается пострадавший (предварительно приняв меры, предупреждающие его падение с высоты),  с в случае невозможности этого - перерубить провода инструментом  с изолированными ручками или отделить пострадавшего  от  токоведущих частей сухим, не проводящим ток предметом (доска, палка, одежда и т.д.).;

ж) если во время работы произошел  несчастный случай или авария, необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или принять меры к доставке его в медицинское учреждение, доложить  о случившемся руководителю работ и принять необходимые меры по сохранению обстановки, в которой произошел несчастный случай или авария, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.

V. Требования безопасности по окончании работы

19. По окончании работ рабочий  обязан:

а) убрать инструмент, индивидуальные средства защиты и спецодежду в места хранения;

б) привести в порядок рабочее место ;

в) сообщить мастеру (прорабу) о всех неисправностях,  обнаруженных во время работы .

Руководитель подразделения разработчика____________________

(подпись )

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер                                           _____________________

(подпись)

Инженер по ОТ                                               ______________________

(подпись)